## Slide 1: 6.2 I/O系统控制方式
程序直接控制方式
中断控制方式
DMA控制方式
通道控制方式

## Slide 2: 6.2.1 直接控制
由CPU通过程序来直接控制处理器和外围设备之间的信息传送
用户程序需要启动I/O设备工作时，CPU向I/O设备发送一条指令，不断地循环测试I/O设备是否准备就绪
准备就绪时，CPU将从I/O接口中把数据取出，送入内存指定单元，一个字一个字地传送，直至整个数据块的数据全部传送结束，CPU又重新返回到当前程序
CPU和I/O设备处于串行工作状态，导致CPU工作效率不高

## Slide 3
图6.4 程序直接控制方式工作流程

## Slide 4: 6.2.2 中 断
当用户程序需要启动某个I/O设备工作时，CPU向I/O设备发送一条指令，然后立即返回继续执行原来的任务
CPU与I/O设备并行操作，只有当输入完一个数据时，才需要CPU花费时间去处理中断请求
缺点：
容易发生多次中断，这将消耗大量CPU处理时间
可能导致CPU无法响应中断和出现数据丢失的现象

## Slide 5
图6.5 中断控制方式工作流程

## Slide 6: 6.2.3 DMA控制方式
1. DMA控制方式的特点
（1）数据传输的基本单位是数据块，而不是字。
（2）所传输的数据是从I/O设备直接读入主存，或者从主存直接传输到I/O设备。
（3）只有在一次传输操作的开始或者结束时，才需要CPU干预，在传输的过程中，无需CPU的干预，都是在DMA控制器的控制下完成的。

## Slide 7: 6.2.3 直接存储访问
2. DMA控制器的组成
（1）处理器与DMA控制器的接口
（2）DMA控制器与块设备的接口
（3）I/O控制逻辑

## Slide 8: 6.2.3 直接存储访问
3. DMA控制方式的工作过程
CPU向外围I/O设备发送读命令
CPU向MAR中发送本次要将数据读入内存的起始目标地址
将本次要读入的数据字（节）数送入数据计数器中
将外围I/O设备的地址送至控制器的I/O控制逻辑上
控制器启动本次操作
整个数据的传送过程由DMA控制器控制，当所有数据都传送完了之后，控制器向CPU发出中断请求

## Slide 9
图6.7 DMA控制方式工作流程

## Slide 10: 6.2.4 通道控制
通道控制方式是一种以内存为中心，实现设备和内存直接交换数据的控制方式
通道直接控制数据传送的方向、存放数据的内存起始地址以及传送的数据长度
实现CPU、通道和I/O设备三者的并行操作