## Slide 1: 6.4 具有通道的设备管理 6.4.1 通 道
当主机所连接的设备较多时，处理器的负担仍然比较沉重，处理器和设备的利用率仍然不高
主要目的是为了建立独立的I/O操作
在I/O系统中引入通道，是为了将处理器从众多杂乱的I/O操作中解放出来，把一些原本由处理器负责的I/O操作改由通道完成
通道命令和通道程序

## Slide 2: 6.4.2 通道类型
（1）字节多路通道（Byte multiplexor channel）
这是一种按字节交叉方式工作的通道，它通常都含有许多非分配型子通道。每个子通道都连接一台I/O设备，并控制该设备的I/O操作。另外还存在一个主通道，它采用时间片轮转方法，轮流为各子通道服务，即当某个子通道控制其I/O设备完成一个字节的交换后，便立即让出主通道，以供下一个子通道使用。多个子通道之间轮流共享主通道。这些子通道通常连接的都是低速I/O设备，如行式打印机等。

## Slide 3: 6.4.2 通道类型
（2）数组选择通道（Block selector channel）
这种通道传输速率高，可以连接多台高速设备。但有一个明显的缺陷：通道的利用率较低，在一段时间内只能执行一道通道程序，控制一台设备进行数据传送。这是因为该类型通道只含有一个可分配型子通道，导致当某台设备占用了该通道后便一直独占，即便无数据传送，通道也只能被闲置，直至该设备传送完毕自动释放该通道。

## Slide 4: 6.4.2 通道类型
（3）数组多路通道（Block multiplexor channel）
数组多路通道是将数组选择通道传输速率高和字节多路通道能使各子通道分时并行操作的优点相结合而形成的一种新通道。数组多路通道数据传输按数组方式进行，含有多个非分配型子通道，因而这种通道不但具有很高的数据传输速率，而且能获得令人满意的通道利用率。数据多路通道适用于连接高、中速的I/O设备。