## Slide 1: 6.5 设备管理相关技术 6.5.1 DMA
DMA配置方法：
（1）单总线，分离的DMA
CPU、DMA控制器和所有的外围I/O设备共享同一个系统总线
DMA代替CPU来处理内存与I/O设备之间的数据交换
额外开销较小，但是效率较低
内存和I/O设备之间每传送一个字需要两个总线周期，分别是数据传送请求和之后的数据传送

## Slide 2: 6.5.1 DMA
图6.11 单总线，分离的DMA

## Slide 3: 6.5.1 DMA
（2）单总线，集成的DMA-I/O
DMA和I/O功能进行集中，减少数据传送所需要的总线周期数
除了系统总线之外，在DMA模块和I/O模块之间还存在一条不包含系统总线的路径
逻辑上，DMA可以看成是I/O模块的一部分，或者可能是控制一个或多个I/O模块的一个单独的模块

## Slide 4: 6.5.1 DMA
图6.12 单总线，集成的DMA-I/O

## Slide 5: 6.5.1 DMA
（3） I/O总线的DMA配置
使用一个I/O总线连接I/O模块和DMA模块
DMA模块中I/O接口的数目减少到1个

## Slide 6: 6.5.1 DMA
图6.13 I/O总线的DMA配置

## Slide 7: 6.5.2 缓冲技术
1.单缓冲区
操作系统便会在内存为用户程序分配一个缓冲区
块设备输入数据时，先把被交换的数据写入缓冲区，然后CPU从缓冲区中把数据取走
假设从磁盘把一个数据块输入到缓冲区的时间是T，CPU从缓冲区中把数据取走的时间为M，对数据处理的时间是C
一个数据块的处理时间为Max(C,T)+M

## Slide 8: 6.5.2 缓冲技术
图6.14 单缓冲区工作图

## Slide 9: 6.5.2 缓冲技术
2.双缓冲区
在I/O设备和CPU之间设置了两个缓冲区
先将数据传送到第一缓冲区，直至第一缓冲区满了之后，才将数据送入第二缓冲区
一个数据块的时间可以粗略的认为是Max(C,T)
若C<T，设备块可以连续输入数据；若C>T，则可使CPU不需要等待数据的输入

## Slide 10: 6.5.2 缓冲技术
图6.15 双缓冲区工作图

## Slide 11: 6.5.2 缓冲技术
3.循环缓冲区
循环缓冲有多个缓冲区，每个缓冲区的大小相同，同时还有多个指针
下一个缓冲区的指针Nextg、下次可用的空缓冲区的指针Nexti，正在使用的缓冲区的指针Current
通过调用两个过程来使用循环缓冲区：
（1）Getbuf过程
（2）Releasebuf过程

## Slide 12: 6.5.2 缓冲技术
图6.16 循环缓冲

## Slide 13: 6.5.2 缓冲技术
4.缓冲池
缓冲池由多个缓冲区组成，其中的缓冲区可供多个进程共享，既能用于输入又能用于输出
空缓冲队列、装满输入数据的缓冲队列（输入队列）和装满输出数据的缓冲队列（输出队列）
收容输入数据的工作缓冲区、用于提取输入数据的工作缓冲区、用于收容输出数据的工作缓冲区和用于提取输出数据的工作缓冲区
缓冲池工作流程

## Slide 14: 6.5.3 总线技术
1. ISA和EISA总线
2.局部总线
（1）VESA（Video electronic standard association）总线
（2）PCI（Peripheral component interface）总线
3.其它总线