## Slide 1: 8.1 操作系统的生成和系统初启
为了激活操作系统，需要进行操作系统的启动工作，即将操作系统装入计算机，并对系统参数和控制结构进行初始化，是计算机能够为用户提供用户工作环境。

## Slide 2: 8.1.1 系统生成
操作系统的生成是形成一个能满足用户需要的操作系统的过程。这一过程只能由计算机厂商或系统程序员在需要时施行。这项工作将决定操作系统规模的大小、功能的强弱，所以它对计算机系统的特性和效率起着很大的作用。
所谓系统生成，是指为了满足物理设备的约束和需要的系统功能，通过组装一批模块来产生一个清晰的、使用方便的操作系统的过程。系统生成包括：根据硬件部件确定系统构造的参数，编辑系统模块的参数，并且连接系统的目标模块成为一个可执行的程序。

## Slide 3: 8.1.1 系统生成
系统生成过程中，必须确定以下信息：
1.使用的CPU的类型，需安装的选项（如扩展指令集、浮点运算操作等）。对于多个CPU的系统，必须描述每个CPU的类型。
2.可用主存空间，有的系统通过访问每个主存单元直到出现“非法地址”故障的方法来确定这一值。该过程定义了最后合法地址和可用主存的数量。
3.可用的设备，系统需要直到设备类型、设备号、设备中断号及其所需的设备特点。
4.所需的操作系统选项和参数值。例如，所支持进程的最大数量，需要的进程调度策略的类型，需要的缓冲区的大小等。
这些信息确定后，通过编译内核，生成所需要的操作系统的可执行代码。

## Slide 4: 8.1.2 系统初启
当操作系统生成（安装成功）后，便以文件形式存储在某种存储介质（如磁盘）中。这是一个可执行的目标代码文件。
系统初启又叫系统引导，它的任务是将操作系统的必要部分装入主存并使系统运行，最终处于待命状态。系统初启在系统最初建立时要实施，在日常关机或运行中出现故障后也要实行引导。

## Slide 5: 8.1.2 系统初启
系统引导分为三个阶段：
1）初始引导：把系统核心装入主存中的指定位置，并在指定地址启动。
2）核心初始化：执行系统核心的初启子程序，初始化系统核心数据。
3）系统初始化：为用户使用系统做准备。
系统引导经过这三个阶段后，已经处于接收命令的状态，用户就可以使用操作系统提供的用户接口使用计算机系统了。

## Slide 6: 8.1.2 系统初启
操作系统的引导有两种方式：独立引导（bootup）和辅助下装（download）。
1）独立引导方式
独立引导方式又称滚雪球方式，这种引导方式适用于微机和大多数系统。它的主要特点是操作系统的核心文件存储在系统本身的存储设备中，由系统自己将操作系统核心程序读入主存并运行，最后建立一个操作环境。

## Slide 7: 8.1.2 系统初启
2）辅助下装方式
辅助下装方式适用于多计算机系统、由主控机与前端机构成的系统以及分布式系统。它的主要特点是操作系统的主要文件不放在系统本身的存储设备中，而是在系统启动后，执行下装操作，从另外的计算机系统中将操作系统常驻部分传送到计算机中，使它形成一个操作环境。这种方式的优点是可以节省较大的存储空间，下装的操作系统并非是全部代码，只是常驻部分或者专用部分，若这部分代码出现问题或发生故障时，可以再次请求下装。

## Slide 8: 8.1.3 独立引导的过程
1）初始引导
初始引导也叫自举，即操作系统通过滚雪球的方式将自己建立起来。这是目前大多数系统所采用的一种引导方式。
在现代大多数计算机系统中，在它的只读存储器（ROM、PROM、EPROM）中都有一段用于初始引导的固化代码。当系统加电或按下某种按钮时，硬件电子线路便会自动地把ROM中这段初始引导程序读入主存，并将CPU控制权交给它。

## Slide 9: 8.1.3 独立引导的过程
2）引导程序执行
当引导程序进入主存后，随即开始运行。该程序首先查找分区表，找到活动分区，并读入活动分区的第一个扇区，一般称整个磁盘的第一个扇区为主引导块，每个逻辑磁盘的第一个扇区为引导块。

## Slide 10: 8.1.3 独立引导的过程
3）核心初始化
操作系统被装入后，核心的初始化程序开始执行，其任务是初始化系统数据结构及参数，具体如下：
①建立与进程有关的数据结构；
②获得自由存储空间容量，建立存储管理的数据结构；
③建立系统设备和文件系统的数据结构；
④初始化时钟。

## Slide 11: 8.1.3 独立引导的过程
4）系统初始化
系统初始化的主要任务是：做好一切准备工作，使系统处于命令接受状态，使用户随时都可以使用计算机。
①完善操作系统的工作环境，装载命令处理程序，并初始化。
②在多用户系统中，为每个终端建立命令解释进程，使系统处于命令接受状态。